## Slide 1: یزدان را سپاس
دوره طراحی موشک
آکادمی اصغری

## Slide 2: انواع موشک‌ها
با پیشران موشکی
با پیشران جت
با پیشران هیدرو جت
با پیشران هسته‌ای
سوخت مایع
سوخت جامد
سوخت مختلط
توربوجت
رمجت
اسکرم جت
توربوفن
توربوپراپ
دسته‌بندی انواع سامانه‌های موشکی
بر اساس نوع پیشران

## Slide 3
اجزای یک موشک

## Slide 4
اجزای یک موشک
محفظه بار
سامانه‌های هدایت و ناوبری
سازه موشک
بخش سوخت
بخش اکسید کننده
پمپ‌ها
نازل
بالک‌ها
بخش پیشران

## Slide 5
اجزای یک موشک

## Slide 6
آشنایی با بخش حمل بار موشک سوخت مایع
فضانورد
ماهواره‌ها
سرجنگی
تسلیحات
ابزار آتش بازی

## Slide 7
آشنایی با بخش حمل بار موشک سوخت مایع
محموله موشک متناسب با مأموریت آن است.
نخستین محموله برای آتشبازی بود، موشک V2
بعد از جنگ جهانی دوم، استفاده نظامی مطرح شد.
استفاده به عنوان ماهواره بر
مهم‌ترین محموله انسان است.
1960 موشک‌های رادستون، اطلس و تایتان
فضاپیمای مرکوری، جمینی
فضا پیمای وستوک، ووسخود و سایوز با موشک قاره پیما

## Slide 8
آشنایی با بخش حمل بار موشک سوخت مایع

## Slide 9: آشنایی با پیشران موشک سوخت مایع
مخزن سوخت
مخزن اکسید کننده
پمپ‌ها
محفظه احتراق
نازل
شاتل‌های فضایی برای قرار دادن انسان در مدار
قرار دادن ماهواره در مدار
استفاده در موشک‌های نظامی
استفاده در هواپیماهای تحقیقاتی پر سرعت

## Slide 10
در یک موشک سوخت مایع، سوخت و اکسید کننده ذخیره شده به یک محفظه احتراق پمپ می‌شوند و در آن جا مخلوط و سپس می‌سوزند. احتراق مقدار زیادی گاز خروجی را در دما و فشار بالا تولید می‌کند. گاز داغ از یک نازل عبور داده می‌شود که به آن سرعت می‌بخشد و بر اساس قانون سوم نیوتن، حرکت اتفاق می‌افتد.
آشنایی با عملکرد موشک سوخت مایع

## Slide 11
نمایی از موتور موشک سوخت مایع

## Slide 12
آشنایی با عملکرد موشک سوخت مایع
1-محفظه بار
2-بخش هدایت و ناوبری
3-بخش سوخت
4-بخش واسط
5-بالن‌های حاوی فشار هلیوم
6-بخش انتهایی
7-موتورهای ترمزی سوخت جامد
8-نازل و موتور موشک

## Slide 13
آشنایی با موتور سوخت جامد
مخلوط سوخت و اکسید کننده
محفظه احتراق
آتش زنه
ماده عایق‌بندی
نازل
استفاده به عنوان موشک نظامی
استفاده موشک هوا به هوا
استفاده در موشک‌های هوا به زمین
استفاده به عنوان بوستر در پهپادها و موشک‌ها

## Slide 14
نمونه‌ای از کاربرد موشک سوخت جامد

## Slide 15
در یک موشک جامد، سوخت و اکسید کننده با هم مخلوط می‌شوند و به یک پیشران جامد تبدیل می‌شوند که کل آن در یک سیلندر جامد بسته بندی می‌شود. یک سوراخ از طریق سیلندر به عنوان یک محفظه احتراق عمل می‌کند. هنگامی که مخلوط مشتعل می‌شود، احتراق روی سطح پیشرانه اتفاق می‌افتد. یک جبهه شعله ایجاد می‌شود که در راستای مخلوط شروع به سوختن می‌کند. احتراق مقدار زیادی گاز خروجی را در دما و فشار بالا تولید می کند. گاز داغ خروجی از یک نازل عبور داده می‌شود که سرعت جریان را افزایش می‌دهد. سپس نیروی جلوروندگی طبق قانون سوم نیوتن تولید می‌شود. میزان رانش تولید شده توسط موشک به طراحی نازل بستگی دارد.
آشنایی با نحوه کار موتور سوخت جامد

## Slide 16
مزایا و معایب سوخت مایع
مزایا:
دود و شعله انتهای آن‌ها اندک است
قابلیت روشن و خاموش شدن دارد.
اکثر سوخت‌ها دارای گازهای غیر سمی هستند.
قابلیت بررسی و تعمیر دارد.
قابلیت خنک کاری محفظه احتراق
معایب:
پیچیدگی به دلیل وجود اجزای زیاد
زمان بر بودن آماده‌سازی جهت پرتاب
نیاز به سامانه فشرده ساز در مخازن
وزن کل موشک بالا می‌رود.

## Slide 17
مزایا و معایب سوخت جامد
مزایا:
طراحی و عملکردی بسیار ساده.
نیاز به بازرسی اندک قبل از پرواز.
به سرعت می‌توان آن‌ها را آماده پرواز کرد.
می‌توان تا ۲۰ سال آن‌ها را نگه داشت.
اغلب گازهای خروجی غیر سمی هستند.
معایب:
دارای وزن مرده بالا هستند.
امکان روشن شدن موتور در اثر خطای انسانی بالا است.
خطر احتراق خود به خودی برخی از سوخت‌ها
نیازمند عایق حرارتی است.
نمی‌توان در طول پرواز آن را کنترل کرد.

## Slide 18
پارامترهای مورد نیاز در طراحی موشک

## Slide 19
پارامترهای مورد نیاز در طراحی موشک

## Slide 20
پارامترهای مورد نیاز در طراحی موشک